## Slide 1: Praktikum Auge
Station I
Scheinersches Optometer
Schrift-/Bildtafeln, Landoldt-Ringe
Perimeter
Akkommodationsbreite
Visusbestimmung *
Gesichtsfeldbestimmung
Station II
Anomaloskop
Ophtalmoskopie
Farbwahrnehmung
Augenhintergrund
Station III
Keratometer
Visuell evoziertes Potential
Corneale Topographie
Funktion der Sehbahn
Notes: 1

## Slide 2: Der dioptrische Apparat
Brechkraft [dpt] = 1 / Brennweite f
Bild auf Netzhaut: umgekehrt, verkleinert
Gesamtbrechkraft des Auges:
58,8 dpt
Zusammengesetztes System:
Hornhaut (+43 dpt)
vordere / hintere Augenkammern (-3,7 dpt)
Pupille
Linse (+19,5 bis ~30 dpt)
Glaskörper

## Slide 3: Akkomodation

## Slide 4: Kurzsichtigkeit vs. Weitsichtigkeit

## Slide 5: Bestimmung der Akkommodationsbreite nach Christoph Scheiner Scheinersches Optometer
= Anpassung der Brechkraft des Auges, um Gegenstände scharf auf der Netzhaut abzubilden
Akkommodationsbreite
= Brechkraftzunahme von Ferne zur
maximalen Nähe
Akkommodation
Akkommodationsbreite [dpt] = ___________ - ___________
1
Nahpunkt [m]
1
Fernpunkt [m]
Station I
Berechnung:
Notes: 5

## Slide 6: Visusbestimmung Schrift-, Bildtafeln, Landoldringe
Visus = Sehschärfe an der Stelle des schärfsten Sehens
Station I
photopisches
Sehen (Tag)
skotopisches
Sehen
(Dämmerung)
V = 1 / α (Winkelminuten-1)
V =
Betrachterabstand (m)
Sollwert (m)
Notes: 6

## Slide 7: Gesichtsfeldbestimmung Perimetrie
monokulares Gesichtsfeld
= jener Teil der visuellen Welt, der mit einem
unbewegten Auge wahrgenommen wird
weißes
farbiges
Licht
= Bestimmung monokularer Gesichtsfelder und Gesichtsfeldausfälle (Skotome)
blinder Fleck ca. 15° temporal
Station I
Notes: 7

## Slide 8: Prüfung des Farbsinnes Farbtafeln und Anomaloskop
Ishihara-Farbtafeln
Abschätzung von Farbsehschwächen
(z.B. Rot-Grün- oder Gelb-Blau-Sehschwäche)
Anomaloskop
= Spektralfarbenmischapparat
Station II
Grünanteil Vp Grünanteil N
Rotanteil Vp Rotanteil N
(Vp = Versuchsperson, N = Farbtüchtiger)
Normwerte: 0,7 – 1,4
Anomaliequotient (AQ) = :

## Slide 9: Farbsehen
Station II
Rhodopsin: Structural Basis of Molecular Physiology
Santosh T. Menon, May Han, Thomas P. Sakmar
Physiological Reviews Published 10 January 2001 Vol. 81 no. 4, 1659-1688 DOI:
Rhodopsin = 11-cis-Retinal + Skotopsin (Opsin = 7TM Rezeptor)
Licht: 11-cis-Retinal-Gruppe des Rhodopsins zur all-trans-Form isomerisiert wie durch Bindung an andere 7TM-Rezeptoren
Isomerisierung in einer Millisekunde wird dies über mehrere Schritte zu Metharhodopsin II Metharhodopsin II (=R*) entspricht dem Zustand von 7TM-Rezeptor mit gebundenen Ligand

## Slide 10: Farbsehen
Station II
Protein Opsin gehört zu der Familie der 7TM-Rezeptoren
Das mit prosthetischen Gruppe 11-cis-Retinal verbunden ist lichtabsorbierende Gruppe (Chromophor) = haben ein langes, ungesättigtes Elektronensystem mit Einfach- und Doppelbindungen
Nomenklatur:
  Formel Pigment = Chromophor + Opsin
  Stäbchen: Rhodopsin = 11-cis-Retinal + Skotopsin
  Zapfen: Iodopsin = 11-cis-Retinal + Photopsin
Adsorptionsmaxima
  Skotopsin ca. 500 nm
  Photopsine L (560), M (530), S (420)
11-cis-Retinal („Retinal 1“)
All-trans-Retinal („Retinal 1“)

## Slide 11: Störungen des Farbsehens
Station II
Rot.. → Prot..
Grün.. → Deuter..
Blau.. → Tri..
..anomalie → ..schwäche
..anopie → ..verlust

## Slide 12: Störungen des Farbsehens: Achromatopsie
Station II
sehr seltene autosomal-rezessive Erbkrankheit der Netzhaut (1:100.000)
zerebrale Achromatopsie bei Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma: Sehschärfe normal ist und Farbkanten erkannt aber nicht benannt werden können.

## Slide 13: Untersuchung des Augenhintergrundes Ophtalmoskopie
anatomische Strukturen:
Netzhaut (Retina)
  Aderhaut (Chorioidea)
  Sehnervenkopf (Papille bzw. Blinder Fleck)
  Retinagefäße (Arteria und Vena centralis retinae)
  Gelber Fleck (Macula lutea mit Fovea centralis)
Station II

## Slide 14: Messung der Oberflächenkrümmung Keratometer
mit Korrektur (Zylinderlinsen)
Messprinzip: Projektion konzentrischer Kreise auf die Cornea
ohne Korrektur
Station III
normale Wölbung
regulärer
Astigmatismus
Schnittnarbe
irregulärem
Astigmatismus
Astigmatismus:
= Refraktionsanomalie
(Brechungsfehler)
< 0,5 dpt physiologisch
Notes: 14

## Slide 15: Funktion der Sehbahn Visuell evozierte Potentiale (VEPs)
Station III
= EEG-Ableitung kollektiver Potenzialschwankungen der Hirnrinde
auf einen visuellen Reiz
Schachbrett
Notes: 15

## Slide 16: Dunkelstrom
Station III
Notes: 16

## Slide 17: Dunkeladaptation Adaptometrie
Adaption = Anpassung des Auges an unterschiedliche Helligkeit
Anpassungsvorgänge in der Netzhaut
Photorezeptoren ändern ihre Empfindlichkeit
Helladaptation = dunkel → hell:
wenige Sekunden
Dunkeladaptation = hell → dunkel:
ca. 30 min
Kohlrauschknick =Zapfen → Stäbchen:
ca. 10 min
Station III
Stäbchen-
adaptation
Zapfenadaptation